## Slide 1: Clusterübergreifende Bilanzierung Grundlogik
      Sobald eine physische Verbindung zwischen zwei Clustern etabliert wurde, dürfen die BKV ihre Bilanzkreise für die verbundenen Cluster miteinander verbinden. Dadurch werden dann Über- und Unterspeisungen der verbundenen Bilanzkreise miteinander saldiert und darüber indirekt ein clusterübergreifender Transport für den Netznutzer dargestellt. Im Gegensatz zu der Verbindung von H- und L-Gas-Bilanzkreisen ist diese Bilanzkreisverbindung jedoch unterbrechbar ähnlich der Verbindung eines DZK- mit einem FZK-Bilanzkreis (Alternativ kann auch auf die unterbrechbare Nutzung verzichtet werden, so dass erst mit Schritt zwei die Bilanzkreisverbindung tatsächlich genutzt werden  unterbrechbarer clusterübergreifender Transport im Standard möglich
      Über regelmäßige Auktionen für unterschiedliche Laufzeiten (mehrere Jahre in die Zukunft, Monate für restliches laufendes Jahr und restliche Tage für den laufenden Monat) vergibt die zu benennende Stelle ein Upgradeprodukt, über welches die bisher unterbrechbare Bilanzkreisverbindung bis zu einer bestimmten Höhe gefestigt werden kann, d.h. der BKV erkauft sich eine Mindestmenge in kWh/h, für die er sicher sein kann, dass er Unterspeisungen in einem Cluster mit Überspeisungen in einem anderen Cluster ausgleichen darf. Über eine konkurrierende Auktionsvergabe können auch mehrere miteinander verbundene Cluster abgebildet werden, bei denen der clusterübergreifende Transport in Konkurrenz zueinandersteht.  feste clusterübergreifende Transportkapazitäten vergeben
      Die zu benennte Stelle ermittelt analog der H-/L-Gas-Bilanzkreisverbindungen auf Basis der Nominierungen und Mengenanmeldungen aller Netznutzer, ob die gesamthafte Saldierung zwischen den Clustern physisch darstellbar ist (d.h. der geringere der beiden gegenläufigen Systemstatus zwei Cluster muss kleiner des technisch möglichen Transports zwischen diesen beiden Clustern sein).
        Ist dies möglich, können alle festen und unterbrechbaren clusterübergreifenden Transporte über die clusterübergreifende Saldierung erfolgen.
        Ist dies nicht möglich, werden die BKV mit unterbrechbarer Nutzung der Saldierungsmöglichkeit darüber informiert, dass dies nicht möglich ist bzw. anteilig gekürzt.
        Es findet also im Gegensatz zur heutigen Verbindung von DZK- und FZK-Bilanzkreisen keine vollständige Trennung der Bilanzkreise statt, sondern die clusterübergreifende Saldierung wird auf eine maximale Menge beschränkt. Diese maximale Menge muss jedoch mindestens der durch den BKV ersteigerten festen Saldierungsmenge zwischen zwei Clustern entsprechen.  clusterübergreifender Transport maximal ermöglicht

## Slide 2: Clusterübergreifende Bilanzierung Drei Cluster ohne physische Verbindung
VHP
A
B
C
VHP
D
E
Entry: 20
Entry: 10
Exit: 30
Entry: 100
Exit: 100
      Fall (Basis: BNetzA-Darstellung zu Option 1)
        Keine physische Verbindung zwischen den Clustern  keine übergreifende Nutzung möglich
        Belieferung Exit C durch Entrys A und B
        Belieferung Exit E durch Entry D
        Belieferung Exit G und H durch Entry F
        Zur Vereinfachung nur ein TK, der auch BKV ist
      BK-Abbildung
        Prüfung durch WNB, dass in BK 1xx (E/E-System 1) nur A, B und C, in BK 2xx (E/E-System 2) nur D und E sowie in BK 3xx (E/E-System 3) nur F, G und H eingebracht werden können
      Nutzung innerhalb der E/E-Systeme ohne Besonderheiten
E/E-System 1 Cluster 1
E/E-System 2 Cluster 2
VHP
F
G
Entry: 200
Exit: 100
E/E-System 3 Cluster 3
H
Exit: 100
BK 101 |  | BK 201 |  | BK 301 | 
Entry A | 20 | Entry D | 100 | Entry F | 200
Entry B | 10 | Exit E | 100 | Exit G | 100
Exit C | 30 |  |  | Exit H | 100

## Slide 3: Clusterübergreifende Bilanzierung Erste physische Verbindung
VHP
A
B
C
VHP
D
E
Entry: 20
Entry: 30
Exit: 30
Entry: 80
Exit: 100
      Änderung der Lieferbeziehungen
        Exit E soll nun mit 20 von Entry B beliefert werden (Buchung an Entry B wird entsprechend erhöht)
      Überspeisekapazität i. H. v. 20 E/E-System 1  2 wird per Auktion vermarktet, kann dann zur übergreifenden Verbindung von BK in E/E-Systemen 1 und 2 genutzt werden
      BK-Abbildung (Struktur bleibt grundsätzlich wie bisher bestehen)
        Prüfung der Einbringungen wie bisher
        MGV ermöglicht Nutzung gebuchter Überspeisekapazität zur beschränkten Verbindung von BK 1xx und BK 2xx
        BKV richtet Verbindung BK 101 und BK 201 in Höhe von 20 (Richtung BK 101BK 201) ein
        Erhöhung Einbringung BK 101 an Entry B um 10 auf 30
      Nutzung der Kapazitäten/BK
Cluster 1
Cluster 2
VHP
F
G
Entry: 200
Exit: 100
H
Exit: 100
20
 | BK 101 |  | BK 201 |  | BK 301 | 
 | Entry A | 20 | Entry D | 80 | Entry F | 200
 | Entry B | 30 | Exit E | 100 | Exit G | 100
 | Exit C | 30 |  |  | Exit H | 100
BK-Status |  | +20 |  | -20 |  | 0
BK-S saldiert |  | 0 |  | 0 |  | ./.
Clusterübergreifendes E/E-System 1
E/E-System 3 Cluster 3

## Slide 4: Clusterübergreifende Bilanzierung Zweite physische Verbindung
VHP
A
B
C
VHP
D
E
Entry: 20
Entry: 30
Exit: 30
Entry: 90
Exit: 100
      Änderung der Lieferbeziehungen
        Exit E soll nun nur noch mit 10 von Entry B beliefert werden, erhöhter Exit H dafür mit 10 von Entry B
      Überspeisekapazitäten E/E-System 12 (max 20), 13 (max 10) sowie 23 (max 10) werden konkurrierend per Auktion vermarktet
        TK/BKV erwirbt 10 12 & 10 13
      BK-Abbildung (Struktur bleibt grundsätzlich wie bisher bestehen)
        Prüfung der Einbringungen wie bisher
        MGV ermöglicht Nutzung gebuchter Überspeisekapazität zur beschränkten Verbindung von BK 1xx, BK 2xx und BK 3xx
        BKV richtet Verbindung BK 101201 mit 10 sowie BK 101301 mit 10 ein
      Nutzung der Kapazitäten/BK
Cluster 1
Cluster 2
VHP
F
G
Entry: 200
Exit: 100
Cluster 3
H
Exit: 110
20
10
 | BK 101 |  | BK 201 |  | BK 301 | 
 | Entry A | 20 | Entry D | 90 | Entry F | 200
 | Entry B | 30 | Exit E | 100 | Exit G | 100
 | Exit C | 30 |  |  | Exit H | 110
BK-Status |  | +20 |  | -10 |  | -10
BK-S saldiert |  | 0 |  | 0 |  | 0
Clusterübergreifendes E/E-System 1

## Slide 5: Clusterübergreifende Bilanzierung Zusammenlegung Cluster 1 und 2
VHP
A
B
C
D
E
Entry: 20
Entry: 30
Exit: 30
Entry: 90
Exit: 100
      Änderung der Lieferbeziehungen:
        Keine
      BK-Abbildung (Struktur bleibt grundsätzlich wie bisher bestehen)
        Prüfung der Einbringungen: Künftig Nutzung sowohl von BK 1xx als auch BK 2xx für A, B, C, D und E möglich
        MGV nimmt Restriktionen in Verbindung BK 101 und BK 201 heraus (normale RKB/UBK-Beziehung)
        Rest wie im vorherigen Beispiel weitere Änderung der BK-Struktur möglich
        BKV kann natürlich z. B. BK 201 schließen und Kapazitäten direkt in BK 101 einbringen, muss dies aber nicht
Cluster 1 und 2 (zusammengelegt)
VHP
F
G
Entry: 200
Exit: 100
Cluster 3
H
Exit: 110
10
 | BK 101 |  | BK 201 |  | BK 301 | 
 | Entry A | 20 | Entry D | 90 | Entry F | 200
 | Entry B | 30 | Exit E | 100 | Exit G | 100
 | Exit C | 30 |  |  | Exit H | 110
BK-Status |  | +20 |  | -10 |  | -10
BK-S saldiert |  | 0 |  | 0 |  | 0
Clusterübergreifendes E/E-System 1